SATURS

1. Darba uzdevums	1 lapa

2. Plānošanas un arhitektūras uzdevums	4 lapas

3. SIA „Lattelekom” tehniskie noteikumi	1 lapa

4. AS „Sadales tīkls”  tehniskie noteikumi	2 lapas

5. Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes tehniskie noteikumi	1 lapa

6. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi	2 lapas

7. VAS „Latvijas Valsts ceļi” izziņa par ceļa piederību	1 lapa

8. Būvprakses sertifikāts	1 lapa

9. Esošās situācijas raksturojums (fotofiksācija)	8 lapas

10. Paskaidrojuma raksts	2 lapas

1.Ievads.

2.Galvenie projekta risinājumi

3.Elektrības kabeļu aizsardzība

11 Darbu daudzumu saraksts	2 lapas

Rasējumi

GT-1 Vispārīgie rādītāji

GT-2 Plāns Pk 0+00 līdz Pk 1+80

GT-3 Plāns Pk 1+80 līdz Pk 4+20

GT-4 Plāns Pk 4+20 līdz Pk 6+00

GT-5 Plāns Pk 6+00 līdz Pk 7+20

GT-6 Šķērsprofili

GT-7 Caurtekas iebūves shēma

Esošās situācijas raksturojums (fotofiksācija)

B29 „Darbnīcas- Turnas veikals”

Vispārējs raksturojums.

Esošais ceļš atrodas Turnas ciemā, Ērģemes pagastā, Valkas novadā. Galvenais transports pa šo ceļu- privātais, kravas, autobusi un saimnieciskais- apkalpojošais. Satiksmes intensitāte AADT mazāka par 100 a/m smagās automašīnas diennaktī.

Situācija plānā un brauktuves sega.

Ceļam ir asfaltbetona segums, apmēram 6m plats, kas izbūvēts un remontēts dažādos laikos un dažādā kvalitātē.

Ceļa sākuma posmā asfaltbetons vietām ir bedrains un nelīdzens.

Nomales ir apmēram 0.5-1m platas, ar apaugumu.

Ciema centrā pie autobusa pieturas ceļam ir dažāds šķērskritums no 2.5 -6%. Krustojums kopā ar autobusa pieturu ciemata centrā ir „izplūdis” un neorganizēts.

Autobusa platforma ir izbūvēta no betona plāksnēm

Lietus ūdens atvade.

Esošā lietus ūdens atvade ir atklāta tipa, pa reljefu, sāngrāvjiem un iesūkšanos gruntī. Esošās bedres, iesēdumi, kā arī nomaļu apaugums nenodrošina pilnvērtīgu lietus ūdens atvadi. Caurteka ceļa sākumā( pk 1+56) ir par īsu, kā rezultātā zemes klātne virs caurtekas ir ar pārāk stāvām nogāzēm.

B27 „Turnas veikals- Liepu iela”

Vispārējs raksturojums.

Esošais ceļš atrodas Turnas ciemā, Ērģemes pagastā, Valkas novadā. Galvenais transports pa šo ceļu- privātais, kravas, autobusi un saimnieciskais- apkalpojošais. Satiksmes intensitāte AADT mazāka par 100 a/m smagās automašīnas diennaktī.

Situācija plānā un brauktuves sega.

Ceļa klātnes platums apmēram 6-7 m ar grants-šķembu segumu. Nomales ar apaugumu. Ceļš ir samērā labā stāvoklī.

Lietus ūdens atvade.

Esošā lietus ūdens atvade ir atklāta tipa, pa reljefu, sāngrāvjiem un iesūkšanos gruntī. Pie krustojuma ar Liepu ielu pēc lietus izveidojas peļķe Aizaugušie sāngrāvji, kā arī nomaļu apaugums nenodrošina pilnvērtīgu lietus ūdens atvadi.

Paskaidrojuma raksts

1.Ievdas

Projektēšanas līgums:

- Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz M.Anitenas un Valkas novada domes abpusēji noslēgto līgumu.

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Valkas novada būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu,

- Pasūtītāja izsniegto projektēšanas darba uzdevumu;

- Tehniskajiem noteikumiem un LVC specifikācijām 2010

- Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

- Topogrāfisko plānu uzmērīja SIA „Vidzemes mērnieks” 2010. gada augustā.

- Izmēri doti metros (m), slīpumi procentos (%), ja nav norādīta cita mērvienība.

2. Izejas dati

- Inženiertopogrāfisko uzmērīšanu veica SIA „Vidzemes mērnieks”

Projekta izstrādāšanai ir saņemti sekojoši tehniskie noteikumi:

- Valkas novada domes projektēšanas uzdevums

- Valkas novada būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.1-11/27

- SIA „Citruss Solutions” tehniskie noteikumi Nr.CS.10.2-18/47/125

- AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.54/10

- Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes tehniskie noteikumi Nr136

- VAS „Latvijas Valsts ceļi”tehniskie noteikumi Nr.4.5.3.-135 un Nr.4.5.3.-136

3. Galvenie projekta risinājumi

Projektējot asfaltbetona seguma izbūvi ceļiem B 27 un B 29 nav paredzēts mainīt ceļu platumu un novietojumu plānā, kā arī kardināli mainīt garenprofilu.

Atbilstoši izsniegtajam Plānošanas un arhitektūras uzdevumam ceļa B29 „Darbnīcas- Turnas veikals” asfalta brauktuves platums ir paredzēts 6m, nomales 0.5 m katrā pusē. Ceļa sarkanās līnijas platums ir 9m. Ceļam B27 „Turnas veikals- Liepu iela” asfalta brauktuves platums ir paredzēts 5m, nomales 1m katrā pusē, ceļa sarkanās līnijas platums ir 12 m.

Ceļam B29 „Darbnīcas- Turnas veikals”  (Pk 0+00- pk 2+94) paredzēts esošā asfalta bedrīšu remonts ar asfaltbetonu ACbin11 un profila izlīdzināšana ar asfaltbetonu ACbin11 vidēji 2 cm piešķirot brauktuvei šķērsprofilu 2.5±0.5%. Nomalēm paredzēts noņemt lieko apaugumu. Virskārtu paredzēts iebūvēt no asfaltbetona ACsurf11 4cm biezumā.

No piketa 2+40 līdz piketam 2+30 (apmēram), labajai ceļa joslai paredzēts nofrēzēt esošo asfaltu, kuru samaisot kopā ar dolomīta šķembām 0/45 brauktuves labajai joslai veido 2.5% ±5%, šķērskritumu (segas tips Nr.3).

Autobusa pieturai paredzēts izbūvēt bruģakmens platformu ar betona ceļa apmali gar ārējo malu.

Ceļa nomales 0.5 m platumā paredzēts piebērt ar dolomīta šķembu maisījumu  0/32, veidojot šķērskritumu 4%.

Piketā 1+56 esošo caurteku paredzēt iztīrīt un pagarināt par 1.5 m uz katru pusi, nostiprinot nogāzi ar grunts un dolomīta šķembu 0/45 maisījumu (sk. rasējumu GT-7).

Pieslēgumu valsts vietējās nozīmes autoceļam V237 „Ērģeme- Turna- Daksti” veido ar rādiusu 5m.

Nobrauktuves paredzēts izbūvēt 3m garumā no asfalta segas malas. Nobrauktuvju darbu daudzumi ir iekļauti pamatceļa darbu daudzumos. Nobrauktuvju izvietojumu un izbūves parametrus skatīt rasējumam GT-2 līdz GT-5

Ceļam B27 „Turnas veikals- Liepu iela” (Pk 2+94 līdz Pk 7+21) paredzētā segas konstrukcija (segas konstrukcijas tips nr.2):

- dolomīta šķembu 0/45  kārtu- 12cm

- asfaltbetona ACbase16 apakškārtu 4cm

- asfalta ACsurf11 virskārtu 4cm.

Nomalēm paredzēts noņemt apaugumu un izbūvēt tās 1 m platumā (kur ceļa klātnes platums to atļauj) ar dolomīta šķembu maisījumu 0/32, veidojot šķērskritumu 4%.

Paredzēts tīrīt esošos grāvjus un vietās, kur nepieciešams veidot ievalkus virszemes ūdens novadīšanai. Pk  7+10, Pk 5+86 un Pk 3+15 paredzēts izbūvēt jaunas caurtekas (teknes augstuma atzīmes precizējamas dabā), esošās caurtekas paredzēts tīrīt. Pie Liepu ielas, ceļa kreisajā pusē ievalkā paredzēts izveidot lietus ūdens savākšanas aku, kuras iztece ir ievadīta caurtekā d=0.3 m, ūdens savākšanai un tālākai izvadīšanai caur ceļa klātni uz ceļa otrā pusē esošo grāvi (sk. rasējumu GT-4).

No Pk 2+95 līdz Pk 3+05 izveidot pārejas posmu no segas tipa Nr1 uz segas tipu Nr.2

Nobrauktuves paredzēts izbūvēt 3m garumā no asfalta segas malas. Nobrauktuvju darbu daudzumi ir iekļauti pamatceļa darbu daudzumos. Nobrauktuvju izvietojumu un izbūves parametrus skatīt rasējumam GT-2 līdz GT-5

4. Elektrības kabeļu aizsardzība

Elektrības kabeli caurtekas Pk 7+10 un virszemes ūdens savākšanas akas izbūves vietā jāievieto aizsargčaulā, iepriekš to saskaņojot ar AS „Sadales tīkli”.

Norādītās vietās jāievieto kabeļu rezerves aizsargčaula DVK 110.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt AS „Sadales tīkli” pārstāvjus, lai uz vietas dabā precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu un ieguldīšanas dziļumu. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo inženiertīklu aizsardzību. Kabeļu aizsardzības zonā darbus izpildīt bez mehānismiem.